## Slide 1
GAZIRAY EMU
HV car lines

## Slide 2
YG Hattı
YG hattı mimarisi resimde görünmektedir.

## Slide 3
YG Hattı
Her bir OA için belirtilen , YG 25 kV hattına bağlanan
kablolar şunlardır:

## Slide 4
YG Hattı
Çatı yerleşimi (tasarım aşamasında):
Panto'dan (enerji metre cihazı) HV kutusuna giden kablo
HV kutusundan ayırıcıya giden kablo
Ayırıcıdan trafo'ya kablo (alt şasi) dikkate alınacak ölçümler:
Ayırıcıdan jumper kablosuna giden kablo
Jumper kablosu (yay tipi) gösterilmemiştir.

## Slide 5
YG Hattı-Kablo 1
1. kablo, pantografı (enerji ölçer) HV kutusuna bağlayan kablodur, bu kablonun özellikleri başlıca şunlardır:
Kesit: 95 mm2
Minimum bükülme çapı: max 210 mm
Ekranlı, her uçta ekran sonlandırmalı
Bağlantı, panto tarafı: düz, M12
Toprak bağlantısı, panto tarafı: düz, M10
Topraklama kablosu, uzunluk: 450 mm
Bağlantı, HV kutusu tarafı: 90°, M12( HV kutusu Yüklenicisiyle daha sonra onaylanacak.)
Toprak bağlantısı, HV kutusu tarafı: düz, M8
Ground cable, lenght: 450 mm
Kablo Rakoru – dahil, HV kutusuna giriş için plakalı
Kablonun ölçüsü: 3870 mm (taslak), tasarım aşamasında birkaç santimetre değişebilir.
Diğer özellikler tasarım aşamasında tanımlanacaktır.

## Slide 6
YG Hattı – Kablo 2
2. kablo, HV kutusunu ayırıcıya bağlayan kablodur.
Kesit: 95 mm2
Minimum bükülme çapı: max 210 mm
Ekranlı, her uçta ekran sonlandırmalı
Bağlantı, ayırıcı tarafı: düz, M12(Ayırıcı Yüklenicisiyle daha sonra onaylanacak)
Toprak bağlantısı, ayırıcı tarafı: düz, M10
Topraklama kablosu, uzunluk: 450 mm
Bağlantı, HV kutusu tarafı: 90°, M12 (HV Kutusu Yüklenicisiyle daha sonra onaylanacak)
Toprak bağlantısı, HV kutusu tarafı: düz, M8
Topraklama kablosu, uzunluk: 450 mm
Kablo Rakoru – dahil, HV kutusuna giriş için plakalı
Kablonun ölçüsü: 3950 mm (taslak), tasarım aşamasında birkaç santimetre değişebilir.
Diğer özellikler tasarım aşamasında tanımlanacaktır.

## Slide 7
YG Hattı – Kablo 3
3. kablo ayırıcıyı trafoya (şasi altı) bağlayan kablodur, kablonun tavandaki uygun bir delikten araca girip trafoyu bağlamak için çerçevesiz çıkması gerekecektir. Bu kablonun özellikleri başlıca şunlardır:
Kesit: 50 mm2
Minimum bükülme çapı: max 190 mm
Ekranlı, her uçta ekran sonlandırmalı
Bağlantı, çatı tarafı: vida, M20, gerekli tüm elemanlarla (somunlar, pullar, …)
Araç içi toprak bağlantısı: düz, M10
Topraklama kablosu, uzunluk: 500mm
Tavan plakası: Tasarım aşamasında belirlenecektir.
Bağlantı, Trafo, T-konnektör (kablodan ayrı olarak tedarik edilecektir.)
Toprak bağlantısı, Trafo: düz, M10
Topraklama kablosu, uzunluk: 300mm
Kablonun ölçüsü: 12000 mm (taslak), tasarım aşamasında birkaç santimetre
değişebilir.
Diğer özellikler tasarım aşamasında tanımlanacak

## Slide 8
YG Hattı – Kablo 4
4. kablo, ayırıcıyı yaylı köprüye bağlayan kablodur, bu kablonun özellikleri başlıca şunlardır:
Kesit: 95 mm2
Minumum bükülme çapı: max 210 mm
Korumalı, her uçta koruma sonlandırmalı
Bağlantı, ayırıcı tarafı: düz, M12
Toprak bağlantısı, panto tarafı: düz, M10
Topraklama kablosu, uzunluk: 450 mm
Bağlantı, köprü tarafı: vida, M20, gerekli tüm elemanlarla (somunlar, pullar, …)
Kabloyu sabitleyen kelepçeye entegre toprak bağlantısı: M10 somun
Kablonun ölçüsü: 19990 mm (taslak), birkaç santimetre
tasarım aşamasında değişebilir.
Diğer özellikler tasarım aşamasında tanımlanacak

## Slide 9
YG Hattı – Kablo 5
5. kablo, iki OA aracı birbirine bağlayan jumper'dır (yay tipi).
Jumper'ın ana özellikleri tasarım aşamasında tanımlanacaktır, yukarıdaki resim sadece olası bir çözüm örneğidir.
Tasarım aşamasında mevcut olacak sirkülabilite diyagramlarına göre yayın ana özelliklerinin tanımlanması Yüklenicinin kapsamında olacaktır.